## Slide 1: Hmotná kultura v archeologii středověku a novověku
4. Hrnčířská výroba a keramická produkce

## Slide 2: Keramika
Vedle kamene a dřeva nejdéle používaný materiál
První záměrně vyrobený materiál se stabilními fyzikálními, mechanickými a chemickými vlastnostmi
Výrobky z pálené hlíny jsou soudržné a ve vodě nerozpustné
Polykrystalické anorganické látky, jejichž vypálením dochází ke slinutí a zpevnění hmoty
(tj. vytvoření nové mikrostruktury)
Slinování (tj. spékání) – proces, kterým se za zvýšené teploty zpevňuje keramická hmota
– vypálením dochází k objemové kontrakci a zhutňování
– snížení pórovitosti: pevné spojení/spečení původních částic)
Keramika na bázi jílových surovin – pro tvarování a tepelné zpracování jsou rozhodující jílové suroviny

## Slide 3: Keramické suroviny
a) Plastické zeminy – tvoří s vodou tvárné plastické těsto (udrží tvar)
– jíly a hlíny s různým stupněm znečištění (kořínky, kaménky)
– kaolín: měkká a žáruvzdorná zemina, po vypálení má bílou barvu
minerál kaolinit – nositel plastičnosti
naleziště: Karlovarsko, Znojemsko, Vidnavsko
b) Ostřiva – snižují smrštění (hrubší zrnité neplastické látky)
– omezují plasticitu (křemenný písek, aj.)
c) Taviva – zhutňují keramickou hmotu
– zajišťují kompaktnost (slinutí)
– slouží k přípravě glazur
d) Doplňkové látky – zlepšují vlastnosti keramické hmoty
– snižují tvárnost
– zvýšují vypalovací teplotu

## Slide 4: Neplastické suroviny
Ostřiva – nejsou tvárné, upravují plasticitu při tváření, sušení a pálení a tím ovlivňují výsledné vlastnosti výrobků
1. Přírodní: a) křemenný písek (taví se při teplotě nad 1000°C)
b) kalcinovaný jíl (šamot)
c) živce (sodnovápenaté-albit, andezit, alkalické-ortoklas)
d) slídy (biotit, muskovit) a pyroxeny
e) grafit
2. Druhotné suroviny: popílek, piliny, kaly
Taviva – snižují teplotu výpalu: zchladlé tvoří část skloviny keramiky
– stmeluje obtížně tavitelné složky (např. ostřivo)
a) živce: čisté a směsné (draselno-sodné, sodno-vápenaté)
b) sklo: syntetické
Doplňkové látky – křída (uhličitan vápenatý): snižuje teplotu, skelnatí
– mastek: u nízkých teplot zlepšuje slinutost glazury
– dolomit, šamot: brání popraskání střepu

## Slide 5: Grafit
1779 – rozpoznal: švédský lékárník K. W. Scheele
– název: německý profesor A. G. Werner (podle řeckého "grafein„ - psáti)
Barva – k mazání dřevěných otáčivých součástí , leštidlo (nádoby), později k psaní (1580 z Anglie první tužky)
Vlastnosti – nerost z čistého uhlíku: tmavé byrvy, jakoby mastná hmota s kovovým leskem
– zvyšuje žárovzdornost, zmenšuje tříštivost, snižuje propustnost
– suroviny využívali hrnčíři k výrobě kuchyňské, zásobní a technické keramiky
– tyglíky a nádoby pro tavení kovů (1432: žáruvzdorná keramika)
Ložiska – podobají se tabuli vlnitého plechu směřující od povrchu do hloubky pod různými sklony
– délka obvykle několik set metrů, mocnost 2 – 6 m
– těžba sledovala výchozy poloh grafitických pararul:
Morava – okolí Svinova, Jesenicko (do Brna se nedovážel čistý grafit, ale grafitové horniny)
– Českomoravská vrchovina (30 km sz. Brna; Nedvědicko: Vranov – Olešnice – Velké Tresné)
– Železné hory (u Herálce nebo Holetína)
Čechy – Chvalkovicko

## Slide 6: Pomocné keramické suroviny
Barvy – kovové oxidy, kovové sloučeniny nebo kovy: probarvování střepové hmoty, engob, glazur
povrchová výzdoba
– odolné vůči teplotám výpalu
Engobové hmoty – vytváří souvislé povlaky na keramickém střepu (povrch zušlechťují)
– složení podobné složení podkladu, aby smršťování probíhalo stejně (stejně u barvy)
– míchají se společně se základní hmotou
– dodatečně se nanáší na vysušený či vypálený výrobek
Glazury – tenké skelné povlaky: hladký, lesklý a tvrdý povrch (lepší vzhled a trvanlivost)
– tzv. glazurní jíly nebo hlíny, které poskytují vypálením žlutohnědou přirozenou glazuru
– zvláštní druh: tzv. solná glazura

## Slide 7: Glazury
Surové (zemité) – po výpalu jsou nejčastěji zemitě barevné i bílé:
a) olovnaté: základní surovinou byl síran olovnatý
b) křemičité a borité: až od konce 19. stol.
Průhledné olovnaté glazury – zabarvované kysličníky kovů (z okují od kovářů)
– odstíny hnědé: železo
– zelené: měď
– hnědo-fialové až tmavě hnědé: oxid manganičitý
– žluté: slín
Fritované – borax, soda, potaš, sloučeniny olova se převedou na sklo (fritu), které umožní výpal glazury
při teplotách 900 až 1220°C
Solné – tvoří se v peci za vhodných podmínek: při teplotě asi 1200°C
– kuchyňská sůl (NaCl) se vhodí do pece, kde reaguje za pomocí vodních par se změklým povrchem výrobku

## Slide 8: Suroviny
Typy hornin – spraš, sprašové a svahové hlíny, jíly a jílovce, slíny, zvětraliny břidlic
– převážně kvartérní hlíny rozšířené po celém území republiky
– ložiska vázána na sedimenty eolické (řec. eos – "raný„ + lithos –
"kámen") nebo glacigenní (ledovcové usazeniny)
Nováček, Karel., Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém:
bilance a perspektivy výzkumu se zaměřením na výrobu a
zpracování kovů, AR LIII, 2001, 279-309.

## Slide 9
Materiál – hlavní složky keramické hmoty: přírodní jíl a voda
Pojivo a ostřivo – základní složky hrnčířského těsta se získávaly: a) samostatně
b) přirozeně ostřená hlína
Ostřivo – křemitý písek: proplavování, prosévání drcených hornin kamennými drtidly
etnograficky doloženo: Staré Město (v Bělorusku)
A. Buko – zdroje surovin dělí podle místa získání
– 4 způsoby těžby hlíny: zdroje surovin dělí podle místa – povrchová těžba
– ze skalních převisů, roklí atd.
– metodou šachet
– těžba ze dna vodních ploch
(řeky, potoky, jezera atd.

## Slide 10
Získávání surovin metodou šachet
Buko, A. 1990: Ceramika Wczesnopolska. Wprowadzenia do badań. Wrocław–Warszawa–Kraków – Gdańsk – Lódź. 1990, 82-84)

## Slide 11
Hliníky – poskytovaly hrnčířskou hlínu pro jednu či více dílen
– větší mimo intravilán obcí a měst
– jeden hliník mohl sloužit i několik desetiletí (více generací)
– hlína převážně těžena odkopem, zřídka štolováním
– nakopaná hlína se ukládala na dvorku, volně nebo pod přístřešek
Menší hrnčíři – pro vlastní spotřebu shromažďovali tolik surovin, kolik postačovalo na jednu
vypalovací várku
– dílny: bez speciálních skladovacích zařízení
Větší výrobci – obstarávali větší množství hlín: kvůli zrání
zajištění výroby v zimním období (zásoby)
– skladování: v dřevěných truhlách
ohrádkách
v pravoúhlých vydřevených jámách

## Slide 12
Mohelnice - hrnčířský hliník s pecemi
(opakované kopání hlíny)
Těžba hrnčířské hlíny:
Bengerode – zvonovitá šachta (Grote 1976)
Uh. Hradiště – obilnice (Hrubý 1965)
(některé sloužily k těžbě hlíny)

## Slide 13: Mohelnice venkovské sídliště z 10. – 2. třetiny 13. stol. s hrnčířským areálem z 2. pol. 12. – 2/3. 13. století 12 pecí
Z: Obytný areál: oddělen podmáčeným terénem nevhodným k trvalému osídlení
V: Hrnčířský areál: Velký hliník: za ním kůlové přístřešky sloužící k sušení nádob
dále na východ rozptýlené jámy se stopami zpracování grafitu.
pece: 8 na dně hliníku, 4 u jam na zpracování grafitu (těžen ve Svinově)
opravovány (až 7x) a nahrazovány novými.
lehké srubové stavby: kolem hliníku, považovány za dílny (dle V. Goše).

## Slide 14: Příprava točířské hlíny
Odležení – čím delší, tím byla hlína kvalitnější: přes zimu
– staří hrnčíři někdy nakládali hlínu pro své potomky
– „zrání“: rozklad organických příměsi
rozpad shluků jílových částí a zrovnoměrnění vlhkosti materiálu
hlína získá větší soudržnost a plastičnost
Plavení – zbavení nečistot, aby hlína získala plastičnost
– mísení a čištění se prováděno v tzv. karbovnách (plavírnách hlíny), postavených na mírném svahu
– vedle karbonovny stála dřevěná káď, v níž se rozpouštěla hlína
Zvlhčení – 20 až 25% obsahu vody
Prohnětení – cíl: minimum vzduchu ve hmotě (kvůli popraskání)
– pomocí našlapávání a natloukání dřevěnými pálkami důkladně prohnětla

## Slide 15
I malá bublinka v keramickém těstě mohla způsobit při výpalu popraskání či odprýsknutí.
Vzniklý kal se přes síto přeléval do karbovny,
kde se hlína usazovala

## Slide 16: Hrnčířské techniky
1. modelování (např. nálep válečků)
2. vytáčení na hrnčířském kruhu
3. výroba z formy

## Slide 17
Stopy po prstech při zahlazování válků
Stopy výroby z jednoho kusu hlíny

## Slide 19
Hrnčířská dílna z Norimberské knihy řemesel z r. 1605 a z r. 1698.
Použití nožního blokového nebo příčkového kruhu doloženo od 13./14. stol.

## Slide 20: Hrnčířské nástroje
1. Hrnčířský kruh: u Slovanů od 7. – 8. stol.
2. Nástroje: dřevěné třísky (hroty)
nože, textilie, kůže, provázky (žíně)
poříz – Loštice-Hradská ul., Konůvky
3. Hrnčířské čepele: tvarování hrdel nádob
obroušené keramické střepy
(zvlášť upravované)
kamenné úštěpy
4. Razidla kolků: kříže, hvězdice, mřížky atd.
ze dřeva či kovu
Ostrów Lednicki:
A – deska hrnčířského kruhu; B – dřevěná skříň sloužící snad ke zrání hrnčířské hlíny; C – tzv. hrnčířská čepel

## Slide 21
Hrnčířské čepele:
1 – Krašovice, zl. tuhové keramiky; 2–6 – Chvojen, ker.; 7 – Hradec u Stoda, zl. ker.; 8–10 – Libice nad Cidlinou, ker. a kámen; 11 – Ostrów Lednicki, zl. ker.; 12 – ukázka užití čepele
Další nálezy – hrad Rokštejn, Kutná Hora aj.
Předměty z kosti či parohu k ryté výzdobě:
1 – Sobůlky; 2 – Praha-Butovice
Kostěná a parohová razidla kolků:
1 – Budeč; 2-11 – různá naleziště

## Slide 22
Bílý, P. 2011: Nálezy nejstarších hracích karet v Čechách a na Moravě (od nejstarších dob do r. 1620). Nepublikovaná závěrečná práce na Rudolfínské akademii Asociace starožitníků, o.s. v Praze. Praha.
Málková, M. 2015: Technologie výroby středověké keramiky 13. – 15. století v Čechách a na Moravě, Nepubl. bakalářská práce na Katedře archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, s. 28.
Běhounková, l., 2018: Příspěvek k problematice technolobie výroby keramických nádob. Studia Archaeologica Brunensia 23.

## Slide 23
Odříznutí nožem či jiným nástrojem
Značka na dně nádoby

## Slide 24: Výzdoba
Funkce – úprava povrchu keramického předmětu za účelem zvýšení estetičnosti
Dekorování – zdobení v jakékoliv fázi vzniku
– prosté otisky do syrové hlíny i složité malby na glazuře
Dělení dekorů – 3 základní způsoby: 1. mechanické: ryté, vytlačované, kolkované,
nalepované (plastické), leštěné aj.
2. malované: např. červená barva
3. kombinované

## Slide 25: Výpal keramiky
Základní technologická operace při výrobě keramiky, kdy vzniká nová a stabilní mikrostruktura výrobku
Podle teploty keramické směsi rozlišujeme vypalování:
a) oxidační – za přístupu vzduchu: světlejší odstíny
– v povrchové vrstvě dochází k vyhoření organického uhlíku, což se projeví
změnou barvy a mikrostruktury vrstvy
– čím je vyšší podíl uhlíku organického původu, tím je barva světlejší
– červené, hnědé nebo oranžové zbarvení způsobují oxidy železa
– šedé zbarvení při oxidačním výpalu vzniká, pokud ve hmotě nejsou oxihydroxidy Fe
b) redukční – omezení přístupu vzduchu uzavřením pece
– 700°C, bělavá, šedá, šedočerná barva

## Slide 26
Oxidační výpal
Redukční výpal
Deformace po výpalu

## Slide 27: Sušení výrobků
Sušení – před výpalem, aby nádoby ve vypalovacím žáru nepopraskaly
– etnografie: před hrnčířskou pecí či přímo uvnitř rozehřátých pecí zbavených hořícího paliva
v příhodném ročním období na slunci
Vysoušecí pece – Sezimovo Ústí: pro výrobu tenkostěnných nádob
uvádí M. Richter v dílnách na předměstí 14. a 15. stol. (nepubl.)
– Nitra-Lupka: předpokládal B. Chropovský, avšak jeho závěry nejsou přesvědčivé,
poněvadž vysoušecí objekty nelze odlišit od běžných vypalovacích pecí

## Slide 28: Rozdělení keramiky podle M. Gregerové (1999)
Teplota výpalu: Suroviny:
Stavební keramika:
a) cihlářské výrobky 900 - 1000°C zeminy jílové, uhličitanové
b) kamenina nad 1200°C kameninové jíly a hlíny
c) porcelán 900 - 940°C směs kaolínu, křemene, živce
Pórovinové výrobky:
a) hrnčina – měkká do 1100 °C bělnina, fajáns, terakota, majolika
– tvrdá 1100 - 1280 °C bělnina, kachle
– kameninová 1200 - 1280 °C
Užitková keramika: 800 - 950°C jíly, kaolíny, přežahové střepy

## Slide 29: Výpal keramiky
Konstrukčně jednodušší objekty – ohniště
– jámy
– milíře
Teplota výpalu – 520 až 800 °C
– nádoby při výpalu dnem vzhůru (tmavší okraj)
– podomácká výroba: mino specializovaná výrobní centra
Keramické pece – lepší akumulace tepla (nižší spotřeba paliva)
– oheň oddělen od vsázky a při efektivní strategii
– regulace horkých plynů umožnila stejnoměrný výpal
Měřínský, Z., 2002: České země od příchodu Slovanů po VM I. Praha, 158.
Čapek, L – Preusz, M., 2019: Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia, AH 44, 3013-355.

## Slide 30
Hrnčířské pece – objekty z trvanlivějších konstrukčních materiálů: mazanice, kámen, cihly
– uzavřená nebo částečně otevřená kupole nebo klenba s otvorem pro odvod kouře
Konstrukce – topný otvor: v čele pece, případně z boku (nakládací)
– vyhřívací prostor: vypalovací
– vnitřní úpravy: tahové kanály, sokly, středové sloupy, přepážky, horizontální a vertikální rošty
– regulace tahu plamene: za přístupu vzduchu – oxidační
nepřístupu vzduchu – redukční

## Slide 31: Vypalovací pece
10. až 12. stol. – povrchová ohniště: tzv. polní pece nebo chlebové pece
– povrchové či mírně zahloubené : tzv. milířové pece
13. stol. – modelovány z hlíny bez ztužujících konstrukcí
konec 14. stol. – základy: trvanlivé materiály (kamen, kámen x cihla)
– dno: zahloubeno, udusaná hlína, propálený výmaz
vyrovnávky: písek, kameny (opuka, čedič, břidlice, střepy
– stěny: hliněné, vyztužené dřevěným proutěným výpletem
kůlové jamky v mazanici kolem dna
konstrukce omazána hlínou (cca 10 cm)
později zpevňování stěn na bocích kameny
– kopule: hliněná, keramická z nádob omazaných hlínou
v klenbě kopule otvor (kouřovod)
– topný otvor: zpevňován ostěním z kamenů
– přepážka mezi topným a vypalovacím prostorem: bránila poškození prvních řad vsádky před ohněm
– předpecní jáma: přístup k topeništi

## Slide 32
konec 15. stol. – základy pecí z cihel (Praha– NM., nám. Rep., Tábor, Beroun)
– cihlové vyzdívky vnitřního prostoru (vně hliněná omazávka)
– zvětšení kubatury vypalovacích komor
16. stol. – hliněné dno nahradila podlaha z cihel na plocho (opravy – reparace)
– od druhé poloviny rozšířeny cihlové klenby
– Chomutov-Farská ul.: nejmladší archeologicky zkoumaná pec
smíšené zdivo, dělicí pilíř, 2 kamály
do 16. až první pol. 17. stol.
Pece typu Piccolpasso – vertikální pec obdélníkovitého půdorysu
– nálezy: Itálie, Španělsko a jižní Francie
– název: podle Cypriana Durantina: pec popsal a nakreslil v práci
I tre libri dell’arte del vasajo (Tři knihy o hrnčířském umění, 1558)
– kol. 1500: rozšíření sev. od Alp s migrací italských výrobců majolik
– pol. 16. stol.: již. Německo, Rakousko a Švýcarsko
– do 19. stol: po konstrukčních úpravách k výrobě fajánsí

## Slide 33
Umístění pecí v sídelním areálu – vnitřní město (uvnitř hradeb): Praha, Kutná Hora
– předměstí (protipožární opatření, dostupnost
vody či surovin): Sezimovo Ústí – levobřežní předměstí
Beroun – Hrnčířské předměstí
Domažlice – Hořejší předměstí
Opava – Jaktařské předměstí
– církevní stavby: Č. Lípa – sv. Máří Magdaleny
Most – sv. Václav
Staré Mýto – zaniklá lokace
– vesnice: Kostelec nad O., Vícov, Heřmaň
Bakov nad Jizerou (pův. ves)

## Slide 35: Typologie hrnčířských pecí
Dělení – Andreas Heege (2007): pro německé země
– Rudolf Procházka (2015): převzal pro moravské nálezy:
1. podle členění vnitřního prostoru (topeniště a vypalovací komora)
a) jednokomorové (Einkammeröfen): vsázka v přímém kontaktu s palivem
b) dvoukomorové (Zweikammeröfen): vsázka od paliva oddělena
2. vedení plamene:
a) horizontální (stojaté - stehende Öfen) – vodorovně z topeniště
b) vertikální (ležaté - liegende Öfen): teplý vzduch stoupá vzhůru z topeniště do komory
– podle vnitřní přepážky: typ se štěrbinovitými průduchy roštu (Lochtenne)
typ s paprsčitě uspořádaným roštem (Schlitztenne)
– podle upevnění roštu: na středovém sloupu (Mittelsäule)
na hliněném jazyku (Ofenzunge) z kamenů či cihel
c) diagonální – plamen stoupá šikmo (v peci do svahu)
– se zahloubeným topeništěm: předstupeň tzv. kasselských pecí
(rozšířeny v 19. stol. k výpalu stavební keramiky v okolí Kasselu)

## Slide 36: Typologie dochovaných pecí
typ 1a: jednoprostorová vertikální pec
typ 1b: jednoprostorová se středovým sloupem/dělicí přepážkou
typ 1c: dvouprostorová vertikální s dělicím roštem s průduchy (jen Morava)
typ 1d: dvouprostorová vertikální s paprsčitým dělicím roštem (jen Morava)
typ 2a: jednoprostorová horizontální s nečleněným vypalovacím prostorem
typ 2b: jednoprostorová horizontální pec s dělicí přepážkou
jednoprostorová horizontální pec se středovým soklem (?)
– v Čechách pece rozdělující vypalovací prostor do dvou kanálů nejsou (jen Vícov u Přeštic?)
– rozšířeny v 11. až 14. stol. záp. E (F, Ň, Belgie, Nizozemí)
– v Německu a Rakousku: liegender Ofen mit Mittelzunge4
typ 2c: jednoprostorová diagonální se členěným dnem soklem (jen Čechy)
typ 2d: jednoprostorová horizontální pec s dělicími sloupky (jen Čechy)

## Slide 37
Srovnávací tabulka typologie hrnčířských pecí z Čech, doplněna o pece z Moravy.
Procházka 2015

## Slide 38
Vertikální pece – a) komora s topnými kanály (vypalovací prostor)
b) rošt s topeništěm
c) předpecní jáma
d) výklenky na uložení paliva (někdy)

## Slide 39
Stoob, Burgenland, Rakousko. Hrnčířská pec s keramickou klenbou
z počátku 20. stol.

## Slide 40: Hrnčíři lat. Figuli, lutifiguli, ollatores, figellatores, později něm. Töpfer, Hafner
pol. 11. až konec 12. stol. – na klášterních panstvích, podomácká výroba
od 13. stol. – ve městech se usazovali v jedné ulici, kolem náměstí, předměstí
1) individualizované dílny: jeden výrobce (hrnčíř) a jeho rodina
2) sdružené dílny: několik hrnčířů ve výrobním okrsku
3) produkční centra: koncentrace výroby vázaná na suroviny
od 14. a 15. stol. – uváděni jmény v městských knihách
– cechy: profesní sdružení hrnčířů (1488: Praha; 1601: Brno)
První hrnčířské pece – zjištěny koncem min. stol.: Břví, Broučkov, Čáslav, Blansko
Zmínky o těžbě hlíny – Brno: 14. stol. hliníky před Židovskou a Veselskou bránou
30. léta 15. stol.: přesunuty na Kraví horu

## Slide 41: Praha
Hrnčíři pracovali mimo městské jádro:
a) blízko městských hradeb
b) na předměstích mimo opevněný areál (Obora, Nebovidy)
c) mimo urbanizovaný prostor (svahy Petřína, Hradčan)
Podmínky výroby – dostupnost surovin:
a) vody – Malostranský potok, prameny na petřínském návrší
b) hlíny – Petřínský vrch
Malá Strana – 4 lokality s pecemi z 12. – 14. stol. : Hellichova, Vlašská, Valdštejnská, záp. od Malostranského nám.
Staré a Nové Město – Nové Město – několik okrsků nejdříve z 15. stol.
– 16. a poč. 17. stol.: 4 oblasti se zvýšenou koncentrací domů hrnčířů:
Opatovice, Podskalí, jižně od kostela sv. Jindřicha,
od Kozí ul. po Petrské nám.

## Slide 42: Hrnčířské dílny
Kostelec nad Orlicí – nálezy vsádek z poloviny 13. stol.
Sezimovo Ústí – tři dílny, zánik města v r. 1420 (dvě s rychlotočivým kruhem – bez značek)
Opava – Hradecká ul., ze 14. stol., jedoprostorová pec s předpecní jámou a střepištěm
– Krnovcká ul: 15. stol., výroba kachlů
Jičín - – první zmínka o hrnčířích z r. 1362 (hrnčíř Frenlin – soudní knihy)
– sídlili na Holínském a Pražském předměstí (fortna hrnčířská)
– 1597: sdruženi v tzv. Sedmeráckém cechu.
Staré Mýto – nález pece ze 14. stol.
Moravské Budějovice, Kroměříž – pece z 15/16. stol.
Brno – dílny: 1. „pod Petrovem“ (výzkum MZM 1962 - 2 pece, 1990)
2. „ulice Veselá“ (výzkum Archaia Brno, 2016)
– zdroje hlín: u hradeb (pol. 14. – pol. 16. stol.: městské cihelny)
pod Petrovem (Dominikánská, Radnická, Mečová)
pravobřežní řeky Svratky (říční nivy)
Červený kopec (od 16. stol.: městské cihelny)

## Slide 43: Hrnčířské dílny
Existenci indikují:
a) těžební objekty – hliníky, vrstvy písku
b) výrobní objekty – nejspolehlivější doklady: pece s vsádkami odpadu („de facto“), který
nebyl nikdy vyhozen
– datování: terminus ante quem
– nevyzvednutá vsádka datuje dobu posledního výpalu pece, která mohla fungovat delší dobu.
c) odpadní objekty – těžební jámy, studny, jímky s odpadovými deponiemi
– kumulace odpadu jsou méně spolehlivé
d) doklady výrobní činnosti – finální výrobky (se stopami i bez stop použití)
– pracovní nástroje (čepele, formy aj.)

## Slide 44
Praha – nám. Republiky:
– výzkum 2003 – 2005: pražská Archaia
– koncentrace 7 vypalovacích pecí, z nichž jedna obsahovala zbytek vsádky nádobkových kachlů z poč. 15. stol.
– Truhlářská ulice: dílna Adama Špačka v domě č, p. 1111, která fungovala v letech 1531 – 1572
– keramickýc odpad: souvrství v zadní části parcel – pracovní nástroje:
– kamenný mlýnek na výrobu glazur
– hrnčířské čepele
– drobné formičky k aplikaci plastické výzdoby
– kolekce cca 90ti kachlových forem
– výroba dětských hraček
(koníci, miniaturní nádobky)

## Slide 45
Mapa hrnčířských pecí ze 13.–16./17. století v Čechách. L. Čapek.
Morava:
Blansko, Brno, Břeclav, Dambořice, Hodonín, Holešov, Jihlava, Konůvky, Kostelec, Kroměříž, Loštice, Mohelnice, Mstěnice, Olomouc, Osvětimany, Ostrožská Nová Ves, Přerov, Staré Město, Strážnice, Svinov, Vacenovice, Velká Střelná, Znojmo, Žádlovice.